Содержание

1. Перспективные показатели развития сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан для разработки программы	5

1.1. Комплексная оценка территории	5

1.2. Климат	6

1.3. Прогноз численности населения	7

1.4. Прогноз развития сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский района Республики Башкортостан	8

1.5.  Прогноз развития застройки сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан	9

2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	12

2.1. Водоснабжение и водоотведение	12

2.2. Теплоснабжение	14

2.3. Электроснабжение	14

2.4. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)	15

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	16

3.1. Водоснабжение	18

4. Перспективная схема водоснабжения	20

5. Программа развития электроснабжения	23

6. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования	24

7. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	26

8. Организация реализации проектов	27

## 1. Перспективные показатели развития сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан для разработки программы

## 1.1. Комплексная оценка территории

Рисунок 1- Янаульский район

Сельское поселение Ижболдинский сельсовет входит в состав муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

Границы сельского поселения установлены Законом Республики Башкортостан от 20 апреля 2005 года № 178-з «Об административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан». Принципы и порядок изменения административно-территориального устройства Республики Башкортостан, порядок регистрации, учёта административно-территориальных единиц и населенных пунктов республики и иные вопросы административно-территориального устройства Республики Башкортостан определяются вышеуказанным законом.

Сельское поселение Ижболдинский сельсовет территориально граничит:

на севере – с сельское поселение Орловский сельсовет муниципальный район Янаульский район;

на востоке – с сельское поселение Орловский сельсовет муниципальный район Янаульский район, с муниципальный район Калтасинский район;

на юге - с муниципальный район Калтасинский район;

на западе - с сельское поселение Первомайский сельсовет, Иткинеевский сельсовет муниципальный район Янаульский район;

Административным центром сельского поселения является село Ижболдино. Село Ижболдино расположено в 30 км к югу от райцентра и 30 км к югу от  ж.д. станции Большое влияние на развитие сельского поселения оказывает близость к городу Нефтекамск, Янаул, к автомобильной трассе Уфа-Бирск-Янаул и развитие в качестве сельскохозяйственного и нефтедобывающего центра.

Связь сельского поселения с ближайшей железнодорожной станцией и городом Янаулом, а также с Уфой и городами РБ осуществляется автомобильным транспортом по автодорогам регионального значения, железнодорожным транспортом через станцию Янаул, воздушным транспортом через аэропорт г. Уфа.

Связь населенных пунктов внутри сельского поселения осуществляется автотранспортом.

## 1.2. Климат

Климат теплый, влажный. Основное количество осадков приходится на осенние и зимние месяцы из-за чего в период вегетации сельскохозяйственных культур, в основном, наблюдается дефицит влаги.

## 1.3. Прогноз численности населения

Проектные предложения по системе расселения разработаны с учетом сложившейся системы расселения, обусловленной как природными условиями, так и экономическими связями.

По данным Администрации сельского поселения фактическая численность населения сельского поселения по результатам переписи 2014 года составляет 779 человека.

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный прогноз развития района. Предложения в развитии различных областей деятельности направлены на стабилизацию и рост численности населения до 1748 человек; в основном за счёт роста численности крупных населенных пунктов сельского поселения с наибольшей численностью населения.

В основу проектной системы расселения положен принцип максимального сохранения сложившейся сети сельских поселений. Проектируемая (реконструируемая) транспортная сеть призвана более активно включать население сельского поселения в экономическую, социальную, культурную жизнь района и республики и обеспечить выходы на внешние транспортные артерии.

Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных пунктов численностью 20 – 30 человек. Снятие ограничений в жилищном строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать решению социальной проблемы закрепления кадров на селе.

Численность населения района за период 2002-2010 гг. увеличилась. Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется снижением естественной убыли населения за счет сокращения смертности, повышения рождаемости и миграционным движением населения, сложившимся в районе.

## 1.4. Прогноз развития сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский района Республики Башкортостан

Развитие малого предпринимательства в деревне поможет насытить местный рынок товарами народного потребления.

Основные показатели, характеризующие экономическое и финансовое состояние поселения.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014год | в % к соответствующему периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ср Среднесписочная численность работников в экономике - всего (на по последнюю дату) | чел. |  |  |
| 2. | Количество налогоплательщиков: |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | физические лица | чел. | 441 | 105 |
|  | юридические лица | чел. | 4 | 100 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата за отчетный период | руб | 12505,2 | 117 |
| 4. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | тыс. руб. |  |  |
| 5. | Объем работ по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. |  |  |
| 6. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. |  |  |
| 7. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. |  |  |
| 8. | Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) (+,-) всего по экономике поселения | тыс. руб. |  |  |
| 9. | Исполнение доходной части бюджета поселения: |
|  | план | тыс. руб. | 780 | 99 |
|  | факт | тыс. руб. | 347,180 |  |
|  | % исполнения | % | 45 |  |
| 10. | Поступление налоговых платежей в бюджет поселения - всего: | тыс. руб. | 76 |  |
|  | в том числе по видам налогов: |  |  |  |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 33,55883 |  |
|  | налог на имущество физ. лиц | тыс. руб. | 21,71809 |  |
|  | арендная плата за землю | тыс. руб. | 20,72354 |  |
| 11. | Исполнение расходной части бюджета поселения: |
|  | план | тыс. руб. | 4884,23563 | 139 |
|  | факт | тыс. руб. | 3122,40596 |  |
|  | % исполнения | % | 65 |  |
| 12. | Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения | тыс. руб. |  |  |

Таким образом видно, что поселение имеет широкие возможности для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Направление деятельности предприятий обусловлено наличием коммуникаций и природных ресурсов.

## 1.5.  Прогноз развития застройки сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Жилищный фонд сельского поселения составляет 25,06 тыс.кв.м общей жилой площади. Данные по формам собственности отсутствуют.

Обеспеченность жилой площадью составляет 29,20 кв.м на 1 чел.

Таблица 2

Обеспеченность жилищным фондом населения

| Населенный пункт | Население, чел. | Жилищный фонд, м2 | Фактическая обеспеченность жилищным фондом, м2/чел. | Потребность в дополнительном жилищном фонде (при показателе 33 м2/чел.), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Ижболдинский сельсовет | 896 | 25060 | 29,20 | 5501 |
| с.Ижболдино | 269 | 8540 | 31,70 | 267 |
| с.Исанбаево | 129 | 5320 | 41,20 | - |
| с.Атлегач | 382 | 8750 | 22,90 | 3856 |
| д.Новотроицк | 116 | 2450 | 21,10 | 1378 |

Село Ижболдино

Существующая жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 100% территории жилых районов занято одноэтажной застройкой с низкой плотностью жилого фонда.

Территория имеет один планировочный район с существующей застройкой, включающий в себя общественный центр. Территории частично распланированы. На территориях предусмотрена застройка, представленная индивидуальными жилыми домами. Сеть предприятий коммунально-бытового обслуживания представлена предприятиями первичного обслуживания, сельским клубом.

Предлагается сохранение и упорядочение существующей, усадебной застройки района, и ее развитие в этом направлении. Здесь предполагается развитие общественного центра, замена ветхого деревянного жилого фонда на капитальный. Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в существующих границах населенного пункта на участках, свободных от застройки в одном условном направлении. Территория южной окраины условно ограничена: с севера – существующей жилой застройкой, с запада – производственной территорией, с востока – сельскохозяйственными землями, с юга – границей населенного пункта.

село Исанбаево

Существующая жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 100% территории жилых районов занято одноэтажной застройкой с низкой плотностью жилого фонда.

Территория имеет один планировочный район с существующей застройкой, включающий в себя общественный центр. Территории частично распланированы. На территориях предусмотрена застройка, представленная индивидуальными жилыми домами. Сеть предприятий коммунально-бытового обслуживания представлена предприятиями первичного обслуживания, сельским клубом.

Предлагается сохранение и упорядочение существующей, усадебной застройки района, и ее развитие в этом направлении. Здесь предполагается развитие общественного центра, замена ветхого деревянного жилого фонда на капитальный. Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в существующих границах населенного пункта на участках, свободных от застройки в двух условных направлениях. Территория юго-западной окраины условно ограничена: с севера и запада – ул. Центральная, с востока – существующей жилой застройкой, с юга – ЛЭП. Территория восточной окраины условно ограничена: с востока – р. Исанбайка, с запада – существующей жилой застройкой, с остальных сторон – сельскохозяйственными землями.

Село Атлегач

Существующая жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 100% территории жилых районов занято одноэтажной застройкой с низкой плотностью жилого фонда.

Территория имеет один планировочный район с существующей застройкой, включающий в себя общественный центр. Территории частично распланированы. На территориях предусмотрена застройка, представленная индивидуальными жилыми домами. Сеть предприятий коммунально-бытового обслуживания представлена предприятиями первичного обслуживания, начальной школой, детским садом.

Предлагается сохранение и упорядочение существующей, усадебной застройки района, и ее развитие в этом направлении. Здесь предполагается развитие общественного центра, замена ветхого деревянного жилого фонда на капитальный. Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в одном условном направлении. Территория юго-западной окраины условно ограничена: с севера – существующей жилой застройкой и общественной зоной, с востока – существующей жилой застройкой, с остальных сторон – границей населенного пункта.

Деревня Новотроицк

Существующая жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 100% территории жилых районов занято одноэтажной застройкой с низкой плотностью жилого фонда.

Территория имеет один планировочный район с существующей застройкой. Территории частично распланированы. На территориях предусмотрена застройка, представленная индивидуальными жилыми домами. Сеть предприятий коммунально-бытового обслуживания отсутствует.

Предлагается сохранение и упорядочение существующей, усадебной застройки района, и ее развитие в этом направлении. Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в существующих границах населенного пункта на участках, свободных от застройки.

## 2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

К коммунальным услугам, предоставляемым населению сельского поселения Ижболдинский сельсовет  и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО.

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Электроснабжение:

- ООО “ЭСКБ”

Газоснабжение:

- -филиал "Нефтекамскгаз", ОАО "Газ-Сервис”

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение

Населенные пункты сельского поселения обеспечиваются из подземного водозабора через водонапорные башни и сети водоснабжения, от нецентрализованных и автономных систем питьевого водоснабжения. Подземные  водозаборы располагаются: с. Ижболдино, с. Исанбаево - в центральной части, с. Атлегач – в северной части, д. Новотроицк – в восточной части. Поверхностные водозаборы отсутствуют. На территории населенных пунктов находятся отдельные колодцы и скважины неглубокого заложения в индивидуальном пользовании и располагаются в санитарно-неблагоприятных условиях вблизи жилых домов.

Очистных сооружений в населённых пунктах в настоящее время нет. Отсутствуют установленные зоны санитарной охраны.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть городского поселения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах. Главной целью должно стать обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения Ижболдинского сельсовета являются:

- Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяет обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

- Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

- Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде мест города, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов при их не уплотнённой застройке.

- Высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей протяженности имеют износ от 70 до 100 %).

- Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.

- Отсутствие водопроводных сетей в некоторых населенных пунктах.

Водоотведение.

В настоящее время на территории сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Бытовые стоки от общественных, производственных и жилых зданий отводятся в выгреба, откуда специальным автотранспортом перевозятся в места переработки. Жилые дома без выгребов имеют надворные уборные с грунтовыми выгребными ямами.

## 2.2. Теплоснабжение

В сельском поселении отсутствует централизованное теплоснабжение.

Теплоснабжение жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления. Теплоснабжение ряда социальных объектов осуществляется от собственных автономных котельных.

Населенные пункты на территории сельского поселения не газифицированы

## 2.3. Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения осуществляется с генерирующих мощностей ОАО «Башэнерго» по линиям ЛЭП 110кВ. Территория сельского поселения входит в состав Северо-западного энергорайона Башкирской энергосистемы. Основной энергоснабжающей организацией для потребителей является ООО «БашРЭС».

Система электроснабжения Ижболдинского сельсовета нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета. Причиной этому является сложившаяся многолетняя практика ввода в эксплуатацию жилых домов и других объектов без строительства новых ЛЭП-10 кВ и трансформаторных подстанций. Это приводит к тому, что имеется много проблем в электроснабжении всего комплекса потребителей. Уровень напряжения в часы максимального разбора электроэнергии может снижаться у потребителей до 180 В и ниже.         Положение усугубляется еще и тем, что в последнее время ужесточились требования к качеству электроэнергии не только по уровню напряжения, но и по несимметрии фазных напряжений и коэффициенту гармонических составляющих.

Необходимость внедрения новых систем контроля и учета электроэнергии – это требование времени. Внедрение новых систем контроля и учета электроэнергии позволит иметь все сведения по количеству покупаемой и реализуемой электроэнергии. Эффективно определять потери электроэнергии в сетях и своевременно принимать меры по их уменьшению и самое главное уменьшить потери электроэнергии, возникшие в результате ее хищения. Внедрение современных методов контроля и учета электроэнергии с применением электронных счетчиков, позволяющим скачивать всю информацию на удаленном расстоянии, позволит решить многие проблемы, связанные с потерями и хищением электроэнергии.

## 2.4. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Вывоз ТБО осуществляется на полигон, расположенный в 0,5км  от с. Ижболдино, полигон занимает площадь 0,25га. На полигон принимаются отходы 4-5 класса опасности. Фактическая вместимость полигона – 5000 м3, объем  заполнения 1500 м3.    Полигон, расположенный в 0,5км  от с. Исамбаево, полигон занимает площадь 0,30 га. На полигон принимаются отходы 4-5 класса опасности. Фактическая вместимость полигона – 5000 м3, объем

заполнения 500 м3. Полигон, расположенный юго-восточнее   от с. Атлегач, полигон занимает площадь 0,4га. На полигон принимаются отходы 4-5 класса опасности. Фактическая вместимость полигона – 5000 м3, объем заполнения 250 м3. Полигон, расположенный северо-восточнее  от д. Новотроицк, полигон занимает площадь 0,2га. На полигон принимаются отходы 4-5 класса опасности. Фактическая вместимость полигона – 3000 м3, объем заполнения 180 м3.

В сельсовете осуществляется контейнерный сбор мусора.  Крупногабаритные отходы вывозятся бортовыми машинами.

Вывоз жидких отходов осуществляется на очистные сооружения канализации по заявочной системе.

## 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность Ижболдинского сельсовета в качественных коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

(услугами) организации коммунального комплекса;

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

## 3.1. Водоснабжение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоснабжения (модернизация), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность Ижболдинского сельсовета в услугах водоснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры.

Таблица 3

Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения

| N п/п | Показатели мониторинга единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 5 -текущий 3-ожидаемый | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | 5/4,5=1,11 | 5/4,5=1,11 |
|  | Протяженность сетей, км 4,5текущая 4,5 – ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 3,0 -текущая 3,0-ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | 3/4,5=67% | 3/4,5=67% |
| 2. Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 2.1. | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. -текущая; -ожидаемая | Численность населения, проживающего в жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к общей численности населения. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. |  |  |
|  | Численность Населения, человек. 779-текущая; 1748-ожидаемая. | Общая численность населения сельского поселения |  |  |  |  |

В вышеприведенной Таблице обоснован перечень и количественный уровень целевых характеристик системы водоснабжения, для надежного снабжение потребителей.

## 4. Перспективная схема водоснабжения

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

При разработке схемы водоснабжения каждого населенного пункта необходимо решать вопросы водозаборов и прокладки водопроводных сетей к жилым, общественным и производственным зонам и отдельным зданиям.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие  существующих  технологий   водоподготовки  современным нормативным требованиям к качеству воды.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,99 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, 1,0 % от общей протяженности.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) действующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии Ижболдинского сельсовета сформированы мероприятия программы:

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения;

Таблица 4

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

## 5. Программа развития электроснабжения

Электроснабжение сельского поселения осуществляется с генерирующих мощностей ОАО «Башэнерго» по линиям ЛЭП 110кВ. Территория сельского поселения входит в состав Северо-западного энергорайона Башкирской энергосистемы. Основной энергоснабжающей организацией для потребителей является ООО «БашРЭС».

Проблемы эксплуатации системы электроснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы электроснабжения Ижболдинского сельсовета:

1. Степень износа основных фондов оборудования велика. Сетевое оборудование морально и физически устарело. В связи с этим достаточно высок показатель аварийности на участках систем электроснабжения, он составляет 0,4 ед./км.

2. Система электроснабжения не в полной мере обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем электроснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на сетях и индекс реконструируемых сетей, достижение нормативных значений данных показателей будет обеспечены за счет реализации намеченных мероприятий.

Качество. Качество услуг электроснабжения определяется условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием поставляемого ресурса действующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по электроснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.

## 6. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства в области управления ТБО сопровождается весьма большими потерями ресурсов, а также увеличением загрязнения окружающей среды.

Проблема экологической опасности твердых бытовых отходов затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и кончая подготовкой к использованию утильных компонентов и уничтожением или захоронением неиспользуемых фракций.

Основными задачами по решению проблемы управления отходами являются:

-минимизация количества образующихся отходов;

-максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

-изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна проводиться в следующих направлениях:

1. Эксплуатация  полигона ТБО  в соответствии с предусмотренными технологическими решениями, обеспечение экологически безопасной    утилизации  отходов в соответствии с требованиями нормативного документа.

2. Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

3.   Развитие  в сельском поселении  сети приемных пунктов вторсырья;

4.  Развитие  в  сельском поселении  планово-регулярной системы санитарной очистки.   Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов.

5. Внедрение имеющихся отечественных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов.

6. Организация системы раздельного сбора ТБО с целью их использования в качестве сырья, систематическое проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления.

7. Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

## 7. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Водоснабжение |
| 1 | Разработка ПСД по новому строительству водопроводных сетей с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ "о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 2017 | Бюджет РФ Бюджет РБ | 700 |  |  | 700 |
| 2 | Проведение полного химического анализа подземных (каптажируемых) вод, согласно СаНПин 1074-01 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА», включая радиологический и бактериологический показатели. | 2015-2017 | Бюджет РФ Бюджет РБ | 94 | 10 | 60 | 24 |
| Газоснабжение |
| 3 | Проектные работы по газификации с. Ижболдино, с. Исанбаево, с. Атлегач, д. Новотроицк, межпоселковый | 2016 | Бюджет РФ Бюджет РБ | 3000 |  | 3000 |  |
| Итого |  |  | 3794 | 10 | 3060 | 724 |

## 8. Организация реализации проектов

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Янаульского района, органов местного самоуправления Ижболдинского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Ижболдинского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Ижболдинского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Ижболдинского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.